ANTENA BOBLE BAZOOKA

La antena doble bazooka que he fabricado para la banda de 40 Mts. información entregada gentilmente por mi amigo Walter LU7MDF de Mdza. Argentina,  consiste en 2 secciones de coaxial RG-213 de 7,00 Mts. de largo c/u (A en el dibujo) y luego 2 tramos de 2,91  Mts. c/u  de alambre de cobre forrado de 7 hebras del Nº 12 AWG (Nº 2 en el dibujo) en ésta parte puede darle unos unos 20 cms. de más y luego al regularla dejarla en la lectura correcta, en la fotografía superior se puede apreciar el detalle de la unión de los tramos iniciales del coaxial, firmemente tomados pués el peso del alambre lo amerita, están conectados en su centro del coaxial cada lado y luego todas las masas de los PL hembras unidas entre si, y éstas a su vez conectada  al centro del coaxial de bajada, al final del tramo de coaxial de cada ramal del dipolo se cortocircuita (como está ampliado en la fig. 1) y una vez soldado se sella con huincha aisladora o termocontraíble para que no se introduzca el agua.

Se puede colocar como dipolo extendido o en configuración de V invertida, extremadamente silenciosa, muy ancha de banda y su relación de onda estacionaria 1:1; posee algo más de ganancia que un dipolo de 1/2 onda. La pieza de tubo de plástico que he utilizado para el centro finalmente va con una tapa ciega y pegada con pegamento de plástico, lo que la aisla de la humedad.

Medidas para otras bandas:

  - Banda  80 Mts. Frec. 3.750  tramo  A- 13,21 Mts. / tramo B-  5,48 Mts.

  - Banda  160 Mts. Frec. 1.840 tramo A- 26,93 Mts./ tramo B- 11,18 Mts.

  - Banda  20 Mts. Frec. 14.250  tramo A- 3,475 Mts. / tramo B- 1,44 Mts.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

Long. Cable coaxial hor. = 99,06/frecuencia

Long del cable ambos extremos = 20,58/frecuencia

Long. total de la antena= 140,208/frecuencia.

Ejemplo antena Banda 40 Mts. frec. 7.075

Long. cable coaxial hor. = 99,06  dividido 7.075= 14,00 Mts. (2 tramos de 7 Mts. c/u)

Long. de ambos extremos= 20,58 dividido 7.075= 2,91 Mts. c/u.

Long. total de la antena= 140,208 dividido 7.075= 19,82 Mts.