Esta antena consta de los siguientes materiales:

- Cable de cobre (forrado o desnudo) de 2 mm. aproximadamente de sección que se utilizara para cada brazo de la antena

- 4 aisladores de porcelana o plástico.

- soga de nylon para ropa.

- 2 resistencias de 470ohms (las cuales deberán conectarse entre un extremo de la antena y tierra según muestra el dibujo).

- Alimentador de bajada: Se puede realizar con cable de cobre de 1,5 mm. con separadores de plástico de 4 cm. y realizarle agujeros pasantes con una distancia de 25 mm. entre si, y colocados aproximadamente a 20 cm. uno del otro o también se puede utilizar cable paralelo de 300 ohms del que se utiliza para TV hasta la base y ahí conectar un cable coaxil RG58 de 50 ohms o mejor aún intercalar un balún 4:1 (ver Balún 4:1) con la salida de coaxil que se prolongará hasta la entrada del receptor.

En el dibujo se muestran las medidas mínimas que debe tener la antena, pero como ustedes ya saben hay que experimentar y tratar de adaptar la misma al espacio que uno realmente disponga.

Debo indicar que es imprescindible conectar un sintonizador de antena a fin de obtener máximos resultados.